臺中市霧峰區水災保全計畫

壹、霧峰區易淹水地區調查及分析

過去水災概況，霧峰區近三年淹水區域，其水患原因大多來自於區域排水不良造成的地表積水，或是地勢低窪地區加上排水不良所造成的災情，或是颱風、豪雨期間，溪水暴漲所造成的淹水，綜整過去歷史洪災資料發現，其淹水主因有：

一、大里溪迴水影響造成排水不易。

二、水道狹小，通水斷面不足。

三、水道蜿蜒處之堤防高度不足，造成河川洪水溢淹。

四、地勢低窪道路興建，造成局部排水不良。

五、排水系統老舊淤積。

#### 貳、水災高潛勢地區防救對策

一、防颱宣導車巡迴廣播，災害防救資訊通訊系統之建立

針對本區較易淹水（低漥）之里，加強巡迴廣播，建議其儘早疏散移往至其他地勢較高的地區，利用防颱宣導車於轄內巡迴廣播，提醒民眾應及早備妥簡單食物（乾糧、飲水等），勸導民眾於颱風來襲期間，應避免外出，以防遭廣告看板、路樹或其他物砸傷，並且應整合既有的通訊管道及增購相關設備（有線、無線電話、行動電話、網路、傳真等），建立有效及耐災的災情通報、傳遞系統。

二、抽水機數量評估

平時抽水機之定期保養檢修與試轉(每月保養試車一次)。當颱風警報佈可能帶來豪雨時，隨時掌握最新狀況準備出勤抽水機組排除該災區之積水，並檢視各區公所其抽水機數量是否足夠。

三、下水道、排水溝之清理疏濬與相關水利設施的維護工作

水患常發生之處其排水問題之一是水道泥沙淤積阻礙水流，須儘速辦理疏濬清淤工程予以改善。為了降低水患治理計畫執行前之水患威脅，增加部分通洪斷面，在無工程用地問題之瓶頸河段可先行辦理疏濬。對於市管區域排水、市區下水道及側溝淤積檢查及清疏，以維持原有通水斷面及通水量，本區並應列為定期辦理之重要項目。

四、高潛勢地區劃定與管理

針對較易積水及高淹水潛勢地區進行淹水區域劃設，並配合地區特性，進行土地合理開發及使用管制。適時修正與更新潛勢資料以更符合實際需求淹水潛勢圖每2至3年應全面更新所有資料，亦應加強各類複合災害條件下之淹水潛勢模擬，例如河川溢堤時、防潮閘門未關時，除此之外，亦當加強各項基礎資料之重新調查與統計，使其符合最新區狀況，並且針對此類高淹水潛勢區域，應擬訂合適之防災對策，以預防可能危害的發生。

五、疏散與避難空間、路線之規劃

確保水災災害發生時，災區民眾能於短時間內安全疏散及避難，依歷次颱風、豪雨模擬成果，進行各區災害防救疏散及避難收容處所規劃。運用各類災害潛勢模擬分析及資料套疊各區、里之現況圖，劃設適當之避難救災路徑，並完成相關避難圖說，以作為災時災區民眾進行自發性避難行為時之依據。並且優先針對本區位於高淹水潛勢、低漥、易積水之避難收容處所、緊急安置所等進行評估，將劃設於較不適當之地點，予以重新檢討或加強其防災之設備或措施。避難收容處所之劃定應考量安全原則(避免二次遷移)、就近原則(社區地緣)、效益原則(生活設施完善者)、分類原則(依災害類別區分)及整備原則(定期維護管理)等五大原則，以確保災民生活安全及環境品質。

### 第二節　短中長期改善措施

本區淹水致災成因可概分為地形性淹水與系統性淹水。地形性淹水主要為地勢低漥處，於豪大雨時雨水匯集無法排出所造成延時較長之淹水現象；系統性淹水為地區排水系統不良或通水斷面不足造成的較短暫之積澇或溢淹情況。首先，針對易淹水地區致災成因的不同分別擬訂霧峰區短、中、長期治理策略，如表3-1-1所示。

表3-1-1　霧峰區易淹水地區短、中、長期治理策略

| 位置 | 淹水成因 | 短中長期改善措施 |
| --- | --- | --- |
| 車籠埤區域排水系統 | 地勢低漥▓ 排水不良▓ | 短期 | 排水系統清淤疏通。 協助設置防水閘門等防救災基本設備。 |
|  |  | 中期 | 配合市府確認致災主因，並評估規劃排水系統改善方案。 |
|  |  | 長期 | 配合市府並協助相關單位進行該處排水系統整治作業。 |
| 土地公廟中投公路交叉口 | 地勢低漥□ 排水不良▓ | 短期 | 排水溝清淤疏通。 |
|  |  | 中期 | 配合市府評估該處排水系統改善方案。 |
|  |  | 長期 | 協助相關單位進行排水系統整治作業。 |
| 后溪底排水 | 地勢低漥▓ 排水不良▓ | 短期 | 排水系統清淤疏通。 協助設置防水閘門等防救災基本設備。 |
|  |  | 中期 | 配合市府確認致災主因，並評估規劃排水系統改善方案。 |
|  |  | 長期 | 配合市府並協助相關單位進行該處排水系統整治作業。 |
| 五福里灌溉溝渠 | 地勢低漥□ 排水不良▓ | 短期 | 排水溝清淤疏通。 |
|  |  | 中期 | 配合市府評估該處排水系統改善方案。 |
|  |  | 長期 | 協助相關單位進行排水系統整治作業。 |
| 四德路與北豐路319巷交叉口 | 地勢低漥▓ 排水不良▓ | 短期 | 排水系統清淤疏通。 協助設置防水閘門等防救災基本設備。 |
|  |  | 中期 | 配合市府確認致災主因，並評估規劃排水系統改善方案。 |
|  |  | 長期 | 配合市府並協助相關單位進行該處排水系統整治作業。 |
| 四德里農田溢淹 | 地勢低漥□ 排水不良▓ | 短期 | 排水溝清淤疏通。 |
|  |  | 中期 | 配合市府評估該處排水系統改善方案。 |
|  |  | 長期 | 協助相關單位進行排水系統整治作業。 |
| 國中路富成處 | 地勢低漥□ 排水不良▓ | 短期 | 排水溝清淤疏通。 |
|  |  | 中期 | 配合市府評估該處排水系統改善方案。 |
|  |  | 長期 | 協助相關單位進行排水系統整治作業。 |
| 國中路與四德路 | 地勢低漥□ 排水不良▓ | 短期 | 排水溝清淤疏通。 |
|  |  | 中期 | 配合市府評估該處排水系統改善方案。 |
|  |  | 長期 | 協助相關單位進行排水系統整治作業。 |
| 吉峰路沿路 | 地勢低漥□ 排水不良▓ | 短期 | 排水溝清淤疏通。 |
|  |  | 中期 | 配合市府評估該處排水系統改善方案。 |
|  |  | 長期 | 協助相關單位進行排水系統擴充與改善。 |
| 吉峰路113號鄰近70公尺 | 地勢低漥□ 排水不良▓ | 短期 | 排水溝清淤疏通。 |
|  |  | 中期 | 配合市府評估該處排水系統改善方案。 |
|  |  | 長期 | 協助相關單位進行排水系統擴充與改善。 |
| 中正路與自立路交叉口 | 地勢低漥□ 排水不良▓ | 短期 | 排水溝清淤疏通。 |
|  |  | 中期 | 配合市府評估該處排水系統改善方案。 |
|  |  | 長期 | 協助相關單位進行排水系統整治作業。 |
| 林森路上欣雅遊覽公司鄰近處 | 地勢低漥□ 排水不良▓ | 短期 | 排水溝清淤疏通。 |
|  |  | 中期 | 配合市府評估該處排水系統改善方案。 |
|  |  | 長期 | 協助相關單位進行排水系統擴充與改善。 |
| 林森路沿路林森橋附近 | 地勢低漥□ 排水不良▓ | 短期 | 排水系統清淤疏通，若系統非市府權屬則請求市府協調相關單處理。 |
|  |  | 中期 | 配合市府評估該處排水系統改善方案。 |
|  |  | 長期 | 協助相關單位進行排水系統整治作業。 |
| 豐正路鄰近處 | 地勢低漥□ 排水不良▓ | 短期 | 排水溝清淤疏通。 |
|  |  | 中期 | 配合市府評估該處排水系統改善方案。 |
|  |  | 長期 | 協助相關單位進行排水系統整治作業。 |

本區風水災害短、中、長期綜合性分年改善對策如表3-1-2所示，由農業課及公建課負責辦理，並視業務需求由公所其他課室或配合單位予以協助；亦由市府相關局(處、室)予以輔導。本區短期治理規劃以疏通清淤排水系統降低致災風險，並於颱風期間加強巡查排水系統，針對地勢低窪處則向市府申請抽水機與沙包協助並設置檔水閘門等防水設施；中期改善計畫主要為評估致災原因並規劃解決方案，另與市府配合設置避難看版與水情監測體系於未來防災減災之用，並於緊急改善方案中，進行排水路調查找出瓶頸段予以打通或加高護岸；長期主要為徹底解決本區淹水原因，與維護地區水情網並落實防災理念於各里。

表3-1-2　霧峰區風水災害短、中、長期分年改善對策

| 分年改善對策 |
| --- |
| 短期 | 中期 | 長期 |
| 對高潛勢區如舊正里、本鄉里、中正里、錦榮里、吉峰里與各易淹水地區進行減災防災宣導。 排水溝進行清淤疏通，若系統非市府權屬則請求市府協調相關單位處理。 豪大雨時巡查各易淹水地區與主要排水系統 易淹水地區協助民眾降低致災風險，如設置防水設施或預備沙包等 與市府配合針對該區排水統整體性調查找尋致災主因 | 配合市府進行易淹水地區及高潛勢區避難看板與水情監測系統設置。 配合市府評估與規劃排水系統改善方案。 進行排水路調查，找出致災瓶頸斷予以打通。 在允許工程施工狀況下，可進行護岸加高工程以達到緊急改善排水之目的。 調查評估後需進行雨水下水道系統改善計畫，進而向市府提出工程改善計畫。 推動自主防災社區與召訓防汛志工。 | 持續進行易淹水位置排水系統改善。 持續配合市府於易淹水潛勢區及危險橋梁設置與維護水情監測系統 |